НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ  С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ. МОНТАЖ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ. ПРАВИЛА, КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ.

СТО НОСТРОЙ

Первая редакция

ООО СМИП "АИДИКО-МГСУ Рус"

Москва 2012

Предисловие

| 1. | РАЗРАБОТАН | ООО СМИП "АИДИКО-МГСУ Рус" |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по промышленному строительству Национального объединения строителей протокол № ______ от _____________ |
| 3. | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _______________№_________ |
| 4. | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2012

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

Содержание

Предисловие	II

Содержание	III

Введение	IV

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	5

3	Термины и определения	9

4	Выбор типа анкерного крепления	12

5	Монтаж анкерного узла	16

6	Контроль качества выполнения работ	25

Приложение А (справочное) Классификация анкеров	27

Библиография	35

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей на 2010-2011 годы.

Стандарт направлен на реализацию требований Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3], приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» [4].

Настоящий стандарт предназначен для организаций и специалистов, занимающихся монтажом и эксплуатацией навесных фасадных систем с воздушным зазором [5].

При разработке стандарта использованы действующие нормативные документы, наработки авторов, а также зарубежные и отечественные публикации по вопросу устройства узлов анкерных креплений.

Выполнение требований стандарта должно способствовать повышению безопасности и надежности эксплуатации НФС за счет качественного проведения строительно-монтажных работ по устройству анкерных креплений, использования сертификационных строительных материалов и надлежащих методов контроля и приемки.

Стандарт разработан для применения в строительстве во всех регионах Российской Федерации и не требует дополнительной проверки и подтверждения пригодности.

Авторский коллектив:  Голунов С.А. (ООО СМИП «АИДИКО-МГСУ Рус»),  Александрия М.Г., Реутов В.О. (НО «Ассоциация «АНФАС»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Система стандартизации Национального объединения строителей

НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ  С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ. МОНТАЖ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ. ПРАВИЛА, КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ.

# Область применения

## Настоящий  стандарт распространяется на работы по выбору типа анкерного крепления,  монтажу узлов анкерных креплений, предназначенных для крепежа элементов подоблицовочных конструкций навесных фасадных систем и тепло - гидроизоляционных материалов к строительному основанию и контролю за качеством их выполнения.

## Настоящий стандарт не содержит рекомендаций по расчету анкерных креплений.

## Стандарт разработан для применения в новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте существующих объектов с различными типами несущих и ограждающих конструкций.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)

ГОСТ 9.410–88 Покрытия порошковые полимерные

ГОСТ 12.0.004-90  ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)

ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры

ГОСТ  5272-68  Коррозия металлов. Термины (с Изменениями №1, 2)

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1-4)

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиoизoтoпный метoд oпpеделения cpедней плoтнocти

ГОСТ 17824-2005 Полиамиды, волокна, ткани полиамидные. Методы определения экстрагируемых веществ

ГОСТ 18321-73 (СТ СЭВ 1934-79) Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (с Изменением N 1)

ГОСТ 21929-76. Транспортирование грузов пакетами. Общие требования

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24839-81 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры

ГОСТ 24839-81 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

ГОСТ 27017-86 Изделия крепежные. Термины и определения

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.

ГОСТ 27372-87 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности

ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность

ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия

ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия

ГОСТ Р 51872-2002  Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ Р 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ Р 53786-2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения

ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» [2], ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.12, СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 :

навесная фасадная система с воздушным зазором (НФС): Комплекс, состоящий из подоблицовочной конструкции, теплоизоляционного слоя (при необходимости), ветро-гидрозащитной мембраны (при необходимости) и защитно-декоративного экрана, а также совокупности технических и технологических решений, определяющих правила и порядок установки этого комплекса в проектное положение, предназначенный для наружной облицовки и теплоизоляции стен зданий и сооружений различного назначения. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.1]

системная компания (системодержатель): Организация, юридическое лицо, являющиеся разработчиком и держателем нормативных документов, технической и технологической документации по производству комплектующих материалов и изделий, устройству НФС в различных условиях строительства и эксплуатации, а также владеющая документами, подтверждающими прохождение НФС процедуры подтверждения пригодности в области строительства в установленном порядке. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.2]

подоблицовочная конструкция (подконструкция): Несущий каркас, состоящий из кронштейнов и направляющих, вспомогательных профилей, кляммеров и соединительных элементов, воспринимающий ветровые нагрузки, действующие на защитно-декоративный экран и перераспределяющий их на основание. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.6]

основание строительное (основание): Несущая или ограждающая конструкция здания, к которой с помощью анкеров крепятся элементы подконструкции, воспринимающая передаваемые на нее нагрузки. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.5]

анкер: Крепежная связь, заделываемая в строительное основание, предназначенная для крепления конструктивных элементов НФС различного назначения. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.14]

## распорный элемент анкера: Часть анкера, предназначенная для создания распорных усилий, приводящих к распору гильзы (дюбеля) в отверстии в строительном основании, изготовленная из металла или полимерных материалов.

## распираемый элемент анкера: Часть анкера (гильза, дюбель, втулка), предназначенная для надежного закрепления анкера за счет силы трения, возникающей между материалом строительного основания и распираемым элементом.

Примечание - По мере вкручивания (забивания) распорного элемента анкера гильза (дюбель, втулка) распирается изнутри надежно удерживая анкер в отверстии, а головка распорного элемента прижимает закрепляемый элемент к плоскости строительного основания.

анкерное крепление: Узел строительной конструкции здания, в котором посредством анкера соединяются строительное основание и прикрепляемый к основанию кронштейн или конструктивный элемент. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.15]

## устройство узла анкерного крепления: Комплекс строительных работ, включающий выбор и монтаж анкерного крепления, а также контроль за выполнением строительно-монтажных работ.

дюбель: Распираемый элемент полимерного анкера. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.18]

анкер с тарельчатым полимерным дюбелем (анкер с тарельчатым дюбелем): Разновидность полимерного анкера, гильза которого заканчивается тарельчатым держателем для крепления слоя теплоизоляции. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.19]

## сетчатая гильза: вспомогательный элемент химического анкера, изготовленный из металла или полимерных материалов, предназначенный для удержания  специального строительного раствора до его отвердевания в канале отверстия.

Примечание - При введении распорного анкерного элемента в сетчатую гильзу, вытесняемый химический состав проходит через ячейки гильзы, равномерно заполняя пустоты в канале отверстия, обеспечивая молекулярную адгезию с материалом строительного основания.

устройство НФС: Комплекс строительных работ, связанных с наружной облицовкой и теплоизоляцией стен зданий и сооружений с целью повышения их эксплуатационных и эстетических качеств. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.4]

кронштейн: Металлическая штучная деталь подоблицовочной конструкции, закрепляемая на основании одним или несколькими (по необходимости) анкерами и удерживающая направляющие на определенном расстоянии от основания, передающая через анкерное крепления нагрузки на строительное основание. [ СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012, п. 3.11]

## несущая способность анкерного крепления: Характеристика механической безопасности анкера, зависящая от свойств анкера, материала основания и типа взаимодействия анкера  с основанием, которая  определяется сопротивлением анкерного крепления, действующим нагрузкам.

## глубина анкеровки: Расстояние, измеряемое от плоскости строительного основания до конечной точки распираемого элемента *.

Примечание -  Для химических анкеров это расстояние определяется до конца резьбовой шпильки, а для полимерного дюбеля до конца распорной втулки. Глубина сверления больше, чем глубина анкеровки.

# Выбор типа анкерного крепления

## Общие положения

### Анкерные крепления могут фиксироваться в строительном основании различными способами, что зависит от типа и характеристик материала, а также характера и величины действующих нагрузок.

### Связь анкерного крепления со строительным основанием (анкеровка) осуществляется следующими основными способами (формами) [6]:

за счет сил трения;

внешний упор;

внутренний упор;

изменение состояния связующего.

#### Анкеровка за счет сил трения заключается в том, что внешняя часть распираемого элемента анкера прижимается к стенке отверстия предварительно подготовленного в строительном основании, создавая силу трения, удерживающую анкер (дюбель) от выдергивания.

Примечание – Данный способ крепления применим только в сплошных и достаточно прочных материалах. При затяжке (закручивании) распорных элементов анкерных креплений с необходимых усилием, рекомендованным производителем крепежа, могут возникнуть разрушающие нагрузки в материале строительного основания, приводящие к нарушению его прочности, что не обеспечивает надежность крепления НФС.

#### Внешний упор – способ крепления, при котором распираемый элемент устанавливается в предварительно просверленное насквозь отверстие в материале строительного основания и удерживается на его поверхности за счет деформации своей части, происходящей в результате забивания (закручивания) распорного элемента.

Примечание – Данный способ крепления обычно применяется для крепления к тонкостенным материалам.

#### Внутренний упор – способ крепления,  при котором распираемый или распорный элемент анкера, установленный в предварительно подготовленном отверстии в материале строительного основания, удерживается за счет сил упорного сопротивления, возникающих во внутреннем объеме строительного основания в результате его забивания (закручивания).

#### Связь анкерного крепления, за счет изменения состояния связующего – способ крепления,  при котором соединение крепежного элемента (металлической резьбовой шпильки, гильзы с внутренней резьбой, арматуры периодического профиля), установленного в предварительно просверленном (пробуренном) отверстии в строительном основании,  происходит за счет молекулярной адгезии с материалом строительного основания при помощи специального строительного раствора.

Примечание –  Основным достоинством такого способа анкеровки является отсутствие внутренних напряжений в материале строительного основания, что позволяет осуществлять монтаж анкерных узлов с минимальными осевыми и краевыми расстояниями.

## Выбор типа анкера

### При выборе типов анкерных креплений рекомендуется руководствоваться следующими критериями: свойствами и конструктивными особенностями материала строительного основания, в котором устанавливается анкер, а также несущей способностью самого анкера.

### Тип анкера и глубина его анкеровки в основание указывается в рабочей документации по устройству НФС для объекта,  на котором производятся работы по ее монтажу.

### В случае отсутствия или недостаточности необходимых данных в рабочей документации, для производства работ по устройству анкерных узлов креплений производитель работ осуществляет выбор анкеров на основании заключения Испытательной лаборатории (центра) (глава 5, ст. 31 [2]), область аккредитации которого распространяется на работы по:

определению типа несущего строительного основания (стены здания) и его состояния;

проведению испытаний узлов анкерных креплений на «вырыв», с целью определения их несущей способности и предельно допустимых нагрузок на стену и анкер.

### Испытательная лаборатория (Центр) предоставляет производителю работ Протокол испытаний строительного основания сжатие и плотность по ГОСТ 10180 и ГОСТ 27005 и анкерных креплений на «вырыв»,  в котором должны быть указаны следующие показатели (значения):

плотности материала строительного основания;

расчетного сопротивления анкерного крепления;

глубины анкеровки;

перечень анкеров, которые могут быть использованы в данном строительном основании.

Примечание –  1. Данные о реальной несущей способности основания и рабочая документация с указанием нагрузок передаваемых на анкерный узел крепления являются  необходимыми исходными данными для выбора типа анкера.

2.  Минимальное количество точек испытания анкерных узлов для окончательного выбора типа анкера должно составлять не менее 10 шт на 100 кв.м  фасада здания. Если стена выполнена из разнородных материалов, то для каждого из участков стены должно быть выполнено указанное ранее количество испытаний.

### На основании полученных данных (п. 4.2.3) производитель работ производит предварительный выбор типа (типов) анкера, руководствуясь данными, приведенными в таблице 1, а так же принимая во внимание рекомендации поставщиков анкеров по их применению.

Примечание –  1. При выборе анкеров следует иметь и виду, что полиэтиленовые и полипропиленовые дюбели подвержены старению и плохо переносят перепады температур, а полипропилен не обладает морозостойкостью. Поэтому для креплений элементов подконструкции НФС целесообразно использовать дюбели из полиамида.

2. Стальные оцинкованные анкеры подвержены коррозии в климатических условиях повышенной влажности, агрессивных сред, морского воздуха, поэтому в указанных условиях рекомендуется применять анкерные крепления из нержавеющих сталей, чтобы обеспечить заданную долговечность крепления.

3. Вибрационные, сейсмические и ударные нагрузки надежно воспринимают анкерные крепления, предназначенные для установки в растянутые зоны бетона.

Таблица 1  Применение различных типов анкеров в зависимости от материала строительного основания

| Тип анкера | Материал строительного основания |
| --- | --- |
|  | Тяжелый бетон | Легкий бетон, искусственный камень | Ячеистый бетон | Полнотелый кирпич | Пустотелый кирпич |
| Металлический | γ≥1800 B≥20 | γ =500÷1800 * | γ=100÷700** | М≥М100 | Не применяется |
| Химический | γ≥1800 B≥20 | γ ≥1200 B≥7,5 | γ ≥500 B≥2,5 | М≥100 | М≥100 |
| Полимерный | γ≥1800 B≥20 | γ ≥1200 B≥7,5 | γ ≥500 B≥2,5 | М≥100 | М≥100 |
| Полимерный тарельчатый | γ≥1800 B≥20 | γ ≥1200 B≥7,5 | γ ≥500 B≥2,0 | М≥100 | М≥100 |

Примечание: γ – плотность, кг/м3; В, М – класс, марка по прочности на сжатие. * - специальные анкеры для камня; ** - специальные анкеры для ячеистых бетонов.

### Окончательный выбор типов анкеров производитель работ осуществляет по значениям сопоставляемых результатов расчетного сопротивления анкерного крепления и глубины его анкеровки, указанных в Протоколе испытаний (п.п. 4.2.4), с показателями, аналогичными значениями и техническими характеристиками, указанными в рабочей документации и технической документации системодержателя НФС.

#### Расчетное сопротивление анкерного крепления  R (кН) по технической документации системодержателя НФС должно быть не ниже указанного аналогичного значения по Протоколу испытаний.

### На основании Протокола Генпроектировщик вносит выбранный тип и типоразмер анкера в рабочую документацию, которую согласуют с Заказчиком (Генподрядчиком).

### В исключительных случаях допускается применение на одном объекте различных типов анкеров, что должно быть отражено в рабочей  документации с указанием для каждой точки установки типа анкера и глубины его анкеровки.

# Монтаж анкерного узла

## Общие положения

### До начала работ по монтажу анкерных узлов должны быть выполнены работы по выбору анкеров, предусмотренные разделом 4 настоящего стандарта.

### Производитель работ организует приемку анкеров от поставщика. При приемке изделий производитель работ контролирует соответствие поставленных анкеров типу и типоразмеру, указанным в рабочей документации, целостность упаковки, комплектность анкеров, наличие паспортов качества и свидетельств о качестве продукции. Выборочно (5-10% от поставляемого количества упаковок) производится их визуальный осмотр на наличие следов коррозии, физической целостности и механических повреждений анкеров. При выявлении последних упаковка осматривается полностью, а дефектные анкеры бракуются. По окончании приемки составляется соответствующий Акт.

### Хранение анкеров должно осуществляться в заводских упаковках в закрытом,  сухом и проветриваемом помещении, при положительных температурах, с исключением возможности прямого попадания атмосферной влаги и солнечных лучей.

### Описание типов анкеров и их классификация приведены в Приложении А к настоящему стандарту.

## Основные требования к монтажу анкерных креплений

### При проведении работ по монтажу узлов анкерных креплений должны выполняться следующие требования:

строгое соблюдение расстояния между анкерами и до края (угла) строительного основания (не менее, чем это указано в рабочей документации);

строгое соответствие диаметра засверливаемого отверстия типоразмеру применяемого анкера (с учетом зазора в соответствии с технической документацией производителя и/или поставщика анкерных изделий);

строгое соблюдение перпендикулярности оси засверливаемого отверстия (под установку анкера) плоскости основания;

отсутствие люфтов и зазоров между узлом крепления  и строительным основанием;

Примечание –  При установке анкеров следует учитывать конструктивные особенности и физико-механические свойства строительного основания, приведенные в таблице 1 настоящего стандарта и требования настоящего раздела стандарта.

### На лицевой поверхности строительного основания в месте установки анкера не должно быть повреждений за исключением незначительных сколов (глубиной не более 5 мм), поверхностных усадочных трещин или иных трещин шириной раскрытия более 0,3 мм и глубиной 1/3 глубины установки анкера.

Примечание - При ширине трещин более 0,3 мм необходимо проведение дополнительных испытаний анкерных креплений с привлечением специализированной аккредитованной лаборатории (центра).

### При установке анкеров в пустотелые кирпичи должно учитываться расположение пустот относительно грани, в которую предполагается производить установку.

### Минимальные расстояния от точек предельных габаритных размеров конструкций до оси анкера, между точками по оси крепления анкеров и глубину анкеровки в зависимости от толщины основания определяют с учетом рабочей документации, технической документации производителя (поставщика) анкеров и результатов испытаний несущей способности анкеров.

## Монтаж полимерных  анкеров

### Для монтажа полимерных анкеров необходимо следующие инструменты и оборудование:

щуп, металлическая линейка, металлический угольник,

перфоратор (дрель);

бур или сверло требуемого диаметра;

молоток-киянка с головкой из жесткой резины;

ручной пневмонасос для продувки отверстий сжатым воздухом и/или щетка (ёршик) для их прочистки;

ручной гаечный ключ с трещоткой, шуруповерт и/или дрель со специальной насадкой.

Примечание -  Насадка на шуруповерт поставляется производителем (поставщиком) анкеров.

### Порядок установки полимерного анкера:

просверлить (пробурить) отверстие требуемого диаметра на заданную глубину. В пустотелых материалах (пустотелый керамический кирпич и камень, щелевые бетонные блоки) сверление производить без удара;

очистить отверстие от шлама и пыли с помощью насоса и пистолета для продувки сжатым воздухом и щетки (ёршика);

установить анкер вручную или при помощи молотка в подготовленное отверстие на глубину, требуемую в соответствии с рабочей документацией.

завернуть распорный элемент в полимерную гильзу до касания головкой шурупа бортика дюбеля.

Примечание -  Возможны так же предварительный и сквозной монтаж анкера (в зависимости от типа кронштейна НФС). При сквозном монтаже дюбель устанавливается непосредственно сквозь отверстие в кронштейне, а при предварительном дюбель устанавливается в отверстие в строительном основании, а сквозь кронштейн устанавливается распорный элемент.

### Контроль качества производства работ перед установкой анкера:

щупом (стальным стержнем с делениями, нанесенными несмываемой краской) проверить глубину отверстия

проверить диаметр отверстия (линейкой или угольником с делениями, кратными 1 мм),

проверить перпендикулярность оси отверстия плоскости строительного основания при помощи угольника и стального стержня (щупа, сверла, бура и др.).

## Монтаж анкеров с тарельчатым дюбелем

### Установка данного типа анкеров производится сквозь слой теплоизоляционного материала.

### Для монтажа полимерных анкеров необходимо следующие инструменты и оборудование:

перфоратор (дрель);

бур или сверло требуемого диаметра;

молоток-киянка с головкой из жесткой резины;

шуруповерт со специальной насадкой (при использовании винтового распорного элемента).

### Порядок установки анкера с тарельчатым дюбелем:

просверлить (пробурить) отверстие требуемого диаметра на заданную глубину. В пустотелых материалах (пустотелый керамический кирпич и камень, щелевые бетонные блоки) сверление производить без удара;

вручную установить тарельчатым держатель анкера в подготовленное отверстие на требуемую глубину (до уровня поверхности утеплителя), затем забить распорный элемент молотком-киянкой или закрутить распорный элемент шуруповертом с насадкой в проектное положение.

Примечание -  Насадка на шуруповерт поставляется производителем (поставщиком) анкеров.

### Контроль качества производства работ производится визуально. Тарельчатый держатель должен быть утоплен в утеплитель не более чем на 2-3 мм.

## Монтаж металлических анкеров

### Надежность данного вида анкерного крепления достигается затяжкой болта/гайки до требуемого момента.

### Для монтажа металлических анкеров необходимо следующие инструменты и оборудование:

щуп, металлическая линейка, металлический угольник,

перфоратор (дрель);

бур или сверло требуемого диаметра;

молоток-киянка с головкой из жесткой резины;

ручной пневмонасос для продувки отверстий сжатым воздухом и/или щетка (ёршик) для их прочистки;

динамометрический ключ.

### Порядок установки металлического анкера:

пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину;

очистить отверстие от шлама и пыли с помощью пневмонасоса с пистолетом для продувки сжатым воздухом и/или щетки (ёршика);

забить анкер молотком в подготовленное отверстие на требуемую глубину,  ориентируясь по метке на анкере;

динамометрическим ключом затянуть гайку до требуемого момента затяжки.

Примечание -  Величина момента затяжки анкера указывается производителем в сопроводительной технической документации. Возможны как предварительный, так и сквозной монтаж анкера (п. 5.3.2).

### Контроль качества производства работ перед установкой анкера:

щупом (стальным стержнем, с делениями, нанесенными несмываемой краской) проверить глубину отверстия;

проверить диаметр отверстия (линейкой или угольником с делениями, кратными 1 мм),

проверить перпендикулярность оси отверстия плоскости строительного основания при помощи угольника и стального стержня (щупа, сверла, бура и др.).

## Монтаж химических анкеров

### При производстве работ по устройству узлов анкерных креплений с использованием химических анкеров необходимо соблюдать следующие требования:

транспортировку и хранение картриджей (капсул, ампул) с клеевым составом производить при температурах указанных на их упаковке  и/или в технической документации производителя;

минимальная температура  при производстве работ должна быть  не ниже  указанной в технической документации производителя или паспорте на продукцию;

распорный элемент анкера устанавливается в  материал, достигший проектной прочности (время до установки в зависимости от температуры, при которой производятся работы, указывается в технической документации производителя);

бурение  отверстий в пустотелых материалах и конструкциях выполнять без удара, используя специальные сверла для кирпича.

#### Особое внимание требуется уделять качеству очистки отверстия качество выполнения очистки отверстия, которое необходимо продувать сжатым воздухом с давлением не менее двух бар.

#### Для монтажа химических анкеров всех видов необходимо следующие инструменты и оборудование:

щуп, металлическая линейка, металлический угольник,

молоток-киянка с головкой из жесткой резины;

перфоратор (дрель) со специальной насадкой;

компрессор и пистолет для продувки отверстий сжатым воздухом;

бур с твердосплавным наконечником требуемого диаметра;

дозатор и насадка-смеситель (при монтаже химического анкера с использованием картриджа);

сетчатая гильза соответствующего диаметра (при установке химических анкеров в пустотелые материалы и конструкции);

динамометрический ключ;

средства индивидуальной защиты (защитные резиновые перчатки для рук, защитные очки).

### Монтаж химических анкеров в полнотелых материалах

#### Монтаж химического анкера с использованием картриджа  в полнотелый материал осуществляется в следующей последовательности:

пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину;

Примечание – Стенки отверстия отверстие необходимо сделать максимально шероховатыми.

очистить отверстие от шлама и пыли путем продувки сжатым воздухом;

Примечание – Запрещается использовать воду для промывки отверстия.

установить насадку-смеситель на картридж, предварительно удалив с него защитный колпачок;

вытянуть до упора поршень дозатора, нажав клавишу сброса давления;

установить картридж в дозатор и подготовить клеевой состав к работе;

Примечание -  До установки анкера необходимо добиться перемешивания двухкомпонентного состава в смесителе, до получения гомогенной (однородной) массы. Для этого первые 2-4 качка (10…15 см) клеевого состава из нового картриджа должны быть выпущены в специально отведенную тару, но не в отверстие, подготовленное для установки анкера.

заполнить отверстие клеевым составом;

Примечание -  Заполнение отверстия выполнять по принципу "изнутри-наружу". Заполнение отверстия должно составлять около 2/3 его объема.

установить резьбовую шпильку (распорный элемент анкера) в отверстие, заполненное клеевым составом (время установки указывается в технической документации, предоставляемой производителем (поставщиком));

Примечание -  Шпильку опускать до упора до дна  отверстия вращательными движениями по часовой стрелке.

выдержать время полного отверждения состава в соответствии с рекомендациями производителя (при необходимости на это время зафиксировать с помощью подручных средств распорный элемент анкера в проектном положении);

закрепить прикрепляемый элемент НФС гайкой, производя затяжку гайки динамометрическим ключом до требуемого момента затяжки;

Примечание - Величина момента затяжки анкера указывается производителем в сопроводительной технической документации.

#### Монтаж химического анкера с использованием ампулы  в полнотелый материал осуществляется в следующей последовательности:

пробурить отверстие требуемого диаметра на проектную глубину;

Примечание – Стенки отверстия отверстие необходимо сделать максимально шероховатыми.

очистить отверстие от шлама и пыли путем продувки сжатым воздухом;

Примечание – Запрещается использовать воду для промывки отверстия.

установить капсулу в отверстие;

при использовании забивной капсулы, прижать распорный элемент анкера к капсуле, разбить ее молотком и выдержать требуемое время, необходимое для отверждения химического состава ампулы (время указывается в технической документации производителя);

при использовании капсулы, устанавливаемой путем вращательного воздействия перфоратора (дрели) прижать распорный элемент анкера к капсуле, вкрутить его перфоратором в режиме «удар и вращение» и выдержать требуемое время, необходимое для отверждения химического состава ампулы (время указывается в технической документации производителя);

закрепить прикрепляемый элемент НФС гайкой, производя затяжку гайки динамометрическим ключом до требуемого момента затяжки;

Примечание - Величина момента затяжки анкера указывается производителем в сопроводительной технической документации.

### Монтаж химических анкеров в пустотелых материалах

#### Монтаж химического анкера с использованием картриджа  в пустотелый материал осуществляется в последовательности указанной в п.п. 5.6.2.1 настоящего стандарта с дополнительной установкой в отверстие сетчатой гильзы, соответствующей диаметру отверстия. Установка сетчатой гильзы осуществляется перед заполнением отверстия клеевым составом.

#### Контроль качества производства работ перед установкой анкера:

щупом (стальным стержнем с делениями, нанесенными несмываемой краской) проверить глубину отверстия

проверить диаметр отверстия (линейкой или угольником с делениями, кратными 1 мм),

проверить перпендикулярность оси отверстия плоскости строительного основания при помощи угольника и стального стержня (щупа, сверла, бура и др.).

# Контроль качества выполнения работ

## На всех этапах работ по монтажу НФС, следует выполнять строительный контроль в соответствии с требованиями [7].

## В процессе выполнения работ осуществлять контроль после засверливания отверстий в соответствии с требованиями п.п. 5.3.3, 5.4.4,  5.5.4 и 5.6.7.

## После устройства анкерного узла, проверить щупом толщиной 0,1 мм равномерность (плотность) прилегания головки распорного элемента к бортику дюбеля или стальной шайбе,

Примечание -  Наличие зазора между головкой распорного элемента и бортиком дюбеля или шайбой не допускается. Количество анкерных креплений подлежащих контролю определяют по технической документации производителя, но не менее 10 процентов от общего количества на каждые 100 кв. метров плоскости строительного основания.

## При использовании анкеров с контролируемым моментом выполнить контроль соблюдения момента затяжки. Проверку выполнять с привлечением специалистов Испытательной лаборатории (центра). Количество точек контроля зависит от степени ответственности здания и должно составлять:

для зданий пониженной ответственности - не менее 10% от всего количества установленных анкеров;

для зданий нормальной ответственности - не менее 15% от всего количества установленных анкеров;

для зданий повышенной ответственности - не менее 25% от всего количества установленных анкеров.

## По результатам инструментальной проверки (п. 6.4) лаборатория представляет производителю соответствующий Протокол.

Примечание - Затяжка болтов анкерных креплений с величиной крутящего момента ниже указанного в технической документации системодержателя НФС не допускается. В случае выявленного несоответствия величины крутящего момента затяжки требуемым значениям документации производителя - затяжка должна быть приведена в соответствие с заданной, при этом осуществляется контроль дополнительных 10% анкеров. При вновь обнаруженных случаях несоответствия показателей требуемым значениям производится проверка 100% установленных анкеров, с последующим устранением выявленных недостатков.

## После окончания инструментальной проверки и устранения выявленных недостатков производитель работ составляет по установленной форме Акт на скрытые работы.

Приложение А

(справочное)

Классификация анкеров

А1. Классификация анкеров

Анкеры подразделяются на следующие виды: полимерные, стальные, химические и тарельчатые.

П р и м е ч а н и е - Различные модификации полимерных анкеров могут быть получены сочетанием полимерных дюбелей и распорных элементов.

А1.1.1 Полимерные анкеры

А1.1.1.1 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп (ГОСТ 27017) с потайной головкой и дюбель с коническим входным отверстием, как показано на рисунке 1.

П р и м е ч а н и е – Полимерный анкер монтируют ввинчиванием распорного элемента в дюбель, установленный в строительном основании.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) шуруп с потайной головкой, б) дюбель с коническим входным отверстием

Рисунок 1 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп с потайной головкой

A1.1.1.2 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп с шестигранной головкой и дюбель с коническим входным отверстием, как показано на рисунке 2.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) шуруп с потайной головкой, б) дюбель с коническим входным отверстием

Рисунок 2 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп с шестигранной головкой

A1.1.1.3 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом и дюбель с коническим входным отверстием, как показано на рисунке 3.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) шуруп с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом, б) дюбель с коническим входным отверстием

Рисунок 3 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом и дюбель с коническим входным отверстием

A1.1.1.4 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом и дюбель с пресс-шайбой в месте входного отверстия, как показано на рисунке 4.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) шуруп с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом, б) дюбель с пресс-шайбой в месте входного отверстия

Рисунок 4 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют шуруп с шестигранной головкой с цилиндрическим буртом и дюбель с пресс-шайбой в месте входного отверстия

A1.1.1.5 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют гвоздь (ГОСТ 4028) и дюбеля с коническим входным отверстием, как показано на рисунке 5.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) гвоздь, б) дюбель с коническим входным отверстием

Рисунок 5 Полимерный анкер, состоящий из распорного элемента, в качестве которого используют гвоздь, и дюбеля с коническим входным отверстием

П р и м е ч а н и е – Полимерный анкер монтируют посредством ввинчивания (забивания) распорного элемента в дюбель, установленный в предварительно просверленное (пробуренное) отверстие в строительном основании.

A1.1.2 Металлические анкеры

A1.1.2.1 Анкеры с контролируемым моментом затяжки показаны на рисунке 6

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |

а) клиновой б) с наружной резьбой, в) с внутренней резьбой, г) забиваемый латунный с внутренней резьбой, д) анкер-гильза (втулочный анкер), е) анкер для пустотелых плит

Рисунок 6 Анкеры с контролируемым моментом затяжки

модификации металлических анкеров обеспечиваются сочетанием различных конструкций распорных и распираемых элементов;

металлические анкеры устанавливают ввинчиванием (забиванием) в предварительно просверленное (пробуренное) отверстие.

П р и м е ч а н и е – Расклинивание распираемого элемента достигается затяжкой болта/гайки динамометрическим ключом  до требуемого момента.

A1.1.2.2 Анкеры с подрезкой, закрепляемые в строительном основании за счет упора и/или сил трения в предварительно просверленном отверстии специальной формы, как показано на рисунке 7

П р и м е ч а н и е – Подрезка в отверстии выполняется самим анкером или специальным инструментом.

Рисунок 7 Анкер с подрезкой

A1.1.2.3 Анкеры с контролируемым перемещением, закрепляемые в строительном основании посредством ввинчивания (забивания) в предварительно просверленное отверстие, как показано на рисунке 8

П р и м е ч а н и е – Расклинивание осуществляется перемещением расклинивающего элемента на определенное расстояние при его забивании или заворачивании болта или шпильки.

Рисунок 8 Анкер с контролируемым перемещением

Рисунок 9 Анкерный шуруп

A1.1.3 Химические анкеры

A1.1.3.1 Химические анкеры подразделяются на два типа: инъекционного и капсульного, как показано на рисунке 10

П р и м е ч а н и е –  Принцип работы химического анкера заключается в закреплении (фиксации) металлической резьбовой шпильки (гильзы с внутренней резьбой, арматуры периодического профиля) в предварительно просверленном (пробуренном) отверстии в строительном основании при помощи специального строительного раствора.

| а) |  |
| --- | --- |

| б) |  |
| --- | --- |

а) стеклянная капсула, б) капсула в виде мягкой оболочки

Рисунок 10 Химический анкер капсульного типа

A1.1.3.2 Химические анкеры инъекционного типа с предварительно заполненными жесткими картриджами (с коаксиальным или параллельным расположением полостей) или картриджами в виде мягкой оболочки.

A1.1.3.3 Химические анкеры капсульного типа с предварительно заполненными стеклянными капсулами или капсулами в виде мягкой оболочки.

А1.1.4	Тарельчатые анкеры

А1.1.4.1 Тарельчатые анкеры предназначены для крепления теплоизоляционных слоев материалов, а также ветро-гидрозащитной мембраны к строительному основанию.

А1.1.4.2 Различные модификации тарельчатых анкеров обеспечиваются сочетанием полимерных или металлических распорных и распираемых элементов.

А1.1.4.3 Тарельчатые полимерные анкеры с забивным полимерным распорным элементом показаны на рисунке 11

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) забивной распорный элемент, б) тарельчатый полимерный анкер

Рисунок 11 Тарельчатый полимерный анкер с забивным полимерным распорным элементом

А1.1.4.4 Тарельчатые полимерные анкеры с забивным металлическим распорным элементом, например как показано на рисунке 12

П р и м е ч а н и е – распорный элемент выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищен термоизоляционной головкой из ударопрочного полимерного материала.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) забивной металлический распорный элемент, б) тарельчатый полимерный анкер

Рисунок 12 Тарельчатый полимерный анкер с забивным металлическим распорным элементом

А1.1.4.5 Тарельчатые полимерные анкеры с закручиваемым металлическим распорным элементом. Распорный элемент имеет на конце резьбу и форму головки, обеспечивающую передачу крутящего момента, например как показано на рисунке 13

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

а) закручиваемый металлический распорный элемент, б) тарельчатый полимерный анкер

Рисунок 13 Тарельчатый полимерный анкер с закручиваемым металлическим распорным элементом

А1.1.4.6 Тарельчатые металлические анкеры с металлическим дюбелем без распорного элемента, например как показано на рисунке 14

Рисунок 14 Тарельчатый металлический анкер с металлическим дюбелем без распорного элемента

П р и м е ч а н и е – Закрепление тарельчатого металлического анкера с металлическим дюбелем в строительном основании происходит за счет сил трения, возникающих в результате упругой деформации дюбеля.

А1.1.4.7 Тарельчатые полимерные анкеры без распорного элемента, например как показано на рисунке 15

Рисунок 15 Тарельчатый полимерный анкер без распорного элемента

П р и м е ч а н и е – Тарельчатый полимерный анкер используется в качестве распираемого элемента

Библиография

|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации, (часть 5, ст.48`), с изменениями от 27 июля 2010 г. N 240-ФЗ |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон «О техническом регулировании», от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ, (с изменениями на 28 сентября 2010 года) |
|  | Федеральный закон Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений», 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ |
|  | Приказ Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г. «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» |
|  | «Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором». Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Москва, 2004 г. |
|  | «Что мы знаем об анкерах и дюбелях», С.В.Клементьев, ООО «ОРВИЛ», Волгоград, 2004 г. |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г. Москва, «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |

ОКС Ключевые слова: стандарт организации, навесные фасадные системы, кронштейны, анкер, анкерное крепление, дюбель